## Slide 1: Erweiterung eines Algorithmus zur Orientierungs- und Lageschätzung von Fahrzeugen durch Sensordatenfusion
Tobias Kapfhammer
17.12.2019

## Slide 2: Ausgangssituation des bestehenden Algorithmus
[1]

## Slide 3: Agenda
Ausgangssituation und Zielsetzung
Bestehende Verfahren der Orientierungsschätzung
Vorgehen bei der Implementierung
Vorstellung der Ergebnisse
Diskussion
Zusammenfassung und Ausblick

## Slide 4: Ausgangssituation und Zielsetzung
Ausgangssituation:
A:
Bestehender Algorithmus zur fahrspurgenauen Lokalisierung:
Verdrehwinkel des Smartphones gegenüber dem Fahrzeug wurden manuell eingemessen
und dem Algorithmus übergeben
B:
Zahlreiche Fahrten auf der lehrstuhlinternen SQL-Datenbank ohne Kenntnis der Orientierung des
Smartphones im Bezug auf das Fahrzeug
Zielsetzung:
Integration des SQL-Datenbezugs
Retrospektive, automatische Orientierungsschätzung des Smartphones im Bezug zum Fahrzeug
Notes: Motivation der Arbeit:
Automatische, retrospektive Orientierungsschätzung vom Smartphone und Integration des SQL-Datenbezugs

## Slide 5: Bestehende Verfahren der Orientierungsschätzung
Hauptkomponentenanalyse (PCA): [2][3]
Größte Beschleunigung Richtung Fahrzeuglängsrichtung
Nur hochfrequente Beschleunigungen in der Fahrzeughochachse
Drehraten um die Fahrzeughochachsen am größten
2. Segmentierung der Strecke[4][5][6][7]
Stillstandsphasen: Bestimmung der Fahrzeughochachse
- ausschließlich Erdbeschleunigungsvektor wirkt
Geradeausfahrt: Bestimmung der Fahrzeuglängsachse bei Geradeausfahrt
Notes: Vielzahl an Literatur zeigt die Relevanz des Thema auf:
Meist im Vorlauf der tatsächlichen Forschungsschwerpunkte: Fahrerklassifizierung, Straßenzustandsschätzung
Ansatz: Hauptkomponentenanalyse: Statistischer Ansatz nicht zielführend, da in vielen Fällen die Systemanregung zu gering ist
Segmentierung der Strecke: Aufteilung in Geradeausfahrten und Stillstandsphasen

## Slide 6: Bezug der Daten über den postgreSQL-Server
Notes: flottenID
vehicleID
trackID
Sensordaten

## Slide 7: Einordnung in den bestehenden Algorithmus zur Orientierungs- und Lageschätzung

## Slide 8: Übersicht über das Vorgehen bei der Orientierungsschätzung
Notes: Datenbezug über SQL-Server: Anbindung der SQL-Datenbank aufgrund der

## Slide 9: Verwendete Koordinatensysteme
Fahrzeugkoordinatensystem
Smartphonekoordinatensystem

## Slide 10: Datenvorverarbeitung

## Slide 11: Smartphonedaten nach der Datenvorverarbeitung

## Slide 12: Detektion von Stillstandsphasen
Unterschreiten eines Schwellwerts der Geschwindigkeit:
speedGPS< speedthreshold
Gewichtskraft im Stillstand:
gnorm=
Notes: Umgehen mit dem Offset und dem Messrauschen der Sensoren: Bilden des Vektors der Beschleunigungen aus den drei Raumrichtungen

## Slide 13: Schätzen der Versatzwinkel im Stillstand
Nickwinkelversatz
Rollwinkelversatz
Notes: Schwächen bei der Methodik: Annahme, dass Untergrund eben ist: Kompensation über die Mittelung aus allen Stillstandsphasen einer Fahrt

## Slide 14: Zwischentransformation der Smartphonedaten
Entkopplung der Gravitationskraft von den dynamischen Beschleunigungskräften während der Fahrt
Übereinstimmen der Fahrzeughochachse mit der
z-Achse des Smartphones
Notes: Zwischentransformation an der Smartphonedaten

## Slide 15: Detektion von Abschnitten mit Geradeausfahrt
Bedingung der Geradeausfahrt:
Beschleunigungen:
Drehraten:
Geschwindigkeiten:

## Slide 16: Schätzen des Gierwinkelversatzes
Notes: Anwendung von Trigonometrie: Bilden der tatsächlich wirkenden Beschleunigungen bei Geradeausfahrt:
Vom gemessen x,y -Wert der Sensorik wird der Offset des Sensors in der jeweiligen Achse abgezogen
Bestimmung des Offset: Wert des jeweiligen Sensors im zwischengedrehten Koordinatensystem bei Stillstand

## Slide 17: Übergabe der Winkel an den bestehenden Algorithmus

## Slide 18
Validierung der umgesetzten Orientierungsschätzung:
1. Vergleich mit den gemessenen Verdrehwinkeln
2. Anhand des Outputs des bestehenden Algorithmus
3. Integration eines Beschleunigungsabschnitts und Vergleich mit
Geschwindigkeitswert des GPS-Signals

## Slide 19: Abweichung bei der Winkelschätzung

## Slide 20: Nick- und Rollwinkelversätze des Smartphones GP2-1

## Slide 21: Versatzwinkel Testfahrt 1

## Slide 22: Beschleunigung

## Slide 23: Beschleunigung

## Slide 24: Bestehender Algorithmus-Lageabweichungen

## Slide 25: Integration eines Beschleunigungsabschnitts und Vergleich mit Geschwindigkeitswert des GPS-Signals

## Slide 26: Integration eines Beschleunigungsabschnitts und Vergleich mit Geschwindigkeitswert des GPS-Signals

## Slide 27: Schwächen der Methodik
Voraussetzung bei Fahrsituationen:
Stillstand: horizontale Standfläche
Geradeausfahrt und Bremsen: „Einnicken des Fahrzeugs“

## Slide 28: Probleme und Herausforderungen
Erweiterung des fahrspurgenauen Algorithmus zur Lage- und Orientierungsschätzung um:
Retrospektive Einbaulageschätzung von Smartphones in Fahrzeugen
  Nick- und Rollwinkelversatz auf ungefähr 1 Grad genau
  Gierwinkelversatz auf 5- 10 Grad genau
Größte Herausforderungen:
Keine Kalibrierung der Smartphones: Messrauschen der Sensorik verfälscht die eigentliche Messung
Bestimmung des Gierwinkelversatzes: Entkopplung der Gewichtskraft von der dynamischen Beschleunigung

## Slide 29: Probleme und Herausforderungen
Potentieller Datenbezug von der postgreSQL-Datenbank
Größte Herausforderungen:
Struktur der Datenbank und fahrtenspezifischer Datenbezug
Notes: Probleme: Aufbau der Datenbank auf ersten Blick sehr komplex, Reihenfolge der Abfragen nicht auf den ersten Blick ersichtlich

## Slide 30: Ausblick:
Implementieren einer Echtzeitfähigkeit der Anwendung
Initialisierung der Winkel bei Fahrtbeginn
Verhalten bei ungenügender Anzahl an Fahrsituationen
Detektion menschlicher Interaktion
Integration der Beschleunigungen entlang Geradeausfahrten und Validierung mit GPS-Geschwindigkeit als Gütekriterium der Schätzung
Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten:
Erstellen eines Unfallrekonstruktionstools
Erstellen einer Karte mit Höheninformationen
Erstellen eines Tools zur Fahrerbewertung
Notes: Eventuell Drift bei der Lage ergänzen

## Slide 31: Literatur
[1] D. Eder, „Entwicklung eines Algorithmus zur Lokalisierung und Lageschätzung von Fahrzeugen,“Masterarbeit, Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik, Technische Universität München,
2019.
[2] M. Pfriem und F. Gauterin, „Employing Smartphones as a Low-Cost Multi Sensor Platform
in a Field Operational Test with Electric Vehicles,“ in 2014 47th Hawaii International
Conference on System Sciences, 06.01.2014 - 09.01.2014, S. 1143–1152, ISBN: 978-1-
4799-2504-9. DOI: 10.1109/HICSS.2014.148.
[3] R. Larsdotter und D. Jaller, „Automatic calibration and virtual alignment of MEMS-sensor
placed in vehicle for use in road condition determination system,“ Master Thesis, Department
of Signals & Systems, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden,
2014.
[4] C. Woo und D. Kulic, „Manoeuvre segmentation using smartphone sensors,“ in 2016
IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV), 19.06.2016 - 22.06.2016, S. 572–577, ISBN:
978-1-5090-1821-5. DOI: 10.1109/IVS.2016.7535444.

## Slide 32: Literatur
[4] P. Mohan, V. N. Padmanabhan und R. Ramjee, „Nericell,“ in Proceedings of the 6th
ACM conference on Embedded network sensor systems - SenSys ’08, 2008, ISBN:
9781595939906. DOI: 10.1145/1460412.1460444.
[5] J. Almazan, L. M. Bergasa, J. J. Yebes, R. Barea und R. Arroyo, „Full auto-calibration
of a smartphone on board a vehicle using IMU and GPS embedded sensors,“ in 2013
IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV), 23.06.2013 - 26.06.2013, S. 1374–1380, ISBN:
978-1-4673-2755-8. DOI: 10.1109/IVS.2013.6629658.
[6] O. A. Basir, H. Jamali, W. B. Miners und J. Toonstra, „Method of correcting the orientation
of a freely installed accelerometer in a vehicle,“ Patent, 2013.
[7] K. Li, M. Lu, F. Lu, Q. Lv, L. Shang und D. Maksimovic, „Personalized Driving Behavior
Monitoring and Analysis for Emerging Hybrid Vehicles,“ Proc. int. Conf. Pervasive Comput.,
S. 1–19, 2012, DOI: 10.1007/978-3-642-31205-2.

## Slide 33: Backup

## Slide 34: Translation
Keine Beachtung der Translation in der bestehenden Literatur
Im Stand der Technik wird auf eine im Rahmen dieser Arbeit nicht vorhandene Infrastruktur zurückgegriffen
Überschlagsrechnung

## Slide 35: Gimbal-Lock
Modul zur Transformation via Quaterionen bereits implementiert

## Slide 36: Strecke
[1]

## Slide 37: Gültigkeit der Masterfolien
Dieser Folienmaster gilt bei offiziellen Präsentationen im Rahmen der TUM. Es ist darauf zu achten, dass wir uns in einem durchgängigen Layout präsentieren.
Abweichungen vom vorgegebenen Layout bitte auf ein Minimum reduzieren.

## Slide 38: Grundlage der Masterfolien
Als Grundlage dient der Corporate Design Style Guide der TUM. Die Präsentationsvorlage ist auf gute Lesbarkeit und klare Darstellung von Informationen optimiert.

## Slide 39: Hier steht eine Überschrift max. 2-zeilig
Als Grundlage dient der Corporate Design Style Guide der TUM. Die Präsentationsvorlage ist auf gute Lesbarkeit und klare Darstellung von Informationen optimiert.

## Slide 40: Schrift
Das Grundprinzip ist, Informationen bestmöglich zu transportieren. Dazu muss vor allem die Schrift einheitlich und für alle im Raum lesbar sein.
Schriftart: Arial
Schriftgrößen:30 | 22 | 16 | 12
Zeilenabstand: 1,15mm
Die Einstellungen sind in den Textfeldern und Textfeldvorlagen dieses ppt-Masters als Standard eingestellt. Bei Diagrammen und Tabellen muss die Schriftgröße ggf. angepasst werden. Für Auszeichnungen im Fließtext kann auch fett markiert werden.
Bei großer Distanz bzw. kleinem Präsentationsmedium kann der Schriftgrad notfalls proportional erhöht werden.

## Slide 41: Farben
Als erstes soll mit schwarz und weiß gearbeitet werden. Für Aufwändigere Darstellungen sind Farben mit Bedacht und in möglichst geringem Umfang einzusetzen.
In diesem Folienmaster ist die Farbpalette festgelegt.
Zuerst mit den Primärfarben arbeiten.
Für z.B. komplexe Diagramme stehen nochSekundärfarben zur Verfügung.
Gering im Einsatz sind die Akzentfarben.

## Slide 42: Texte
Kurze und knappe Texte, Fließtexte linksbündig, kein Blocksatz
Beispiel:
Tem soluptam, nisi as verum ereprehendam at acculpa quidisq uissit volupta tusdant utem as etur, odi odis es doluptiae dem nimaion con nossinctenis pora quam voloria consenimus blabore everfer epeliquo maio etur.

## Slide 43: Aufzählung
Bei kleinen Aufzählungen auf Aufzählungszeichen verzichten und ggf. zusätzliche Leerzeile
Nur die wesentlichen Punkte nennen und Themen auf verschiedene Seiten splitten.
Punkt 1
Punkt 2
Wenn Unterpunkte in einer Aufzählung nötig sind ist ein Einrücken mit – möglich
  Unterpunkt 1
    Unterpunkt 1
    Unterpunkt 2
Bei größeren Listen die Standardeinstellung • verwenden
  Unterpunkt 1
  Unterpunkt 2
  Unterpunkt 3

## Slide 44: Bilder - Allgemein
schlichte Darstellung von Informationen
reduzierte Farben
Rahmen und Überlagerungen nach Möglichkeit vermeiden

## Slide 45: Bilder
Bildbeschreibung oberer Bildrand: Begrenzung durch Text

## Slide 46: Bilder
Überschrift 2
Hier steht ein einleitender oder beschreibender Fließtext und nach Wunsch eine Aufzählung
Punkt 1
Punkt 2
Punkt 3
Punkt 4

## Slide 47: Bilder
Bildbeschreibung oberer Bildrand: Begrenzung durch Text

## Slide 48: Bilder
Bildbeschreibung oberer Bildrand: Begrenzung durch Text

## Slide 49: Nicht formatfüllende Bilder
Weißer bzw. transparenter Hintergrund mit genug Freiraum anordnen

## Slide 50: Bilder Format füllend - maximale Bildgröße

## Slide 51: Nicht Format füllende Bilder
Alternativ mit formatfüllendem Hintergrund: 5 % schwarz
Beschriftungen können zusätzlich neben den Bildern angebracht werden
Bilderklärung

## Slide 52: Tabelle – Beispiel 1
Ø - Strecke | 39 km/Tag (14.360 km/Jahr)
Ø - Geschwindigkeit | 25 km/h
Ø - Verfügbare Ladezeit | 22 h/Tag
Kosten | Kleinwagen mit Verbrennungsmotor
Einsatzgebiet | Stadt und Umland
Tabelle ohne Farbe und kein Rand innerer Seitenrand links 0 cm, oben z.B. 0,5 cm (für genug Zeilenabstand innerhalb)

## Slide 53: Tabelle – Beispiel 2
Ø - Strecke | 39 km/Tag (14.360 km/Jahr)
Ø - Geschwindigkeit | 25 km/h
Ø - Verfügbare Ladezeit | 22 h/Tag
Kosten | Kleinwagen mit Verbrennungsmotor
Einsatzgebiet | Stadt und Umland
Tabelle mit schwarzem Rand innerer Seitenrand links 0,15 cm, oben z.B. 0,5 cm (für genug Zeilenabstand innerhalb)

## Slide 54: Diagramme – Beispiel 1
Nach Möglichkeit linksbündig bleiben Unnötige Striche und Balken vermeiden
Chart: 
| Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie 3 | Kategorie 4
Datenreihe 1 | 4.3 | 2.5 | 3.5 | 4.5
Datenreihe 2 | 2.4 | 4.4 | 1.8 | 2.8
Datenreihe 3 | 2 | 2 | 3 | 5

## Slide 55: Diagramme
Chart: 
| Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie 3 | Kategorie 4
Datenreihe 1 | 4.3 | 2.5 | 3.5 | 4.5
Datenreihe 2 | 2.4 | 4.4 | 1.8 | 2.8
Datenreihe 3 | 2 | 2 | 3 | 5